Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Wykonawca:  ___________________________

(czytelna nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

# Opis oferowanych samochodów dostawczych o DMC do 3,5 t,

# zawierający szczegółowy opis parametrów techniczno-eksploatacyjnych pojazdu oraz jego wyposażenia, stanowiący potwierdzenie, że oferowany pojazd odpowiada wymaganiom określonym przez firmę DOLKOM.

Marka (nazwa handlowa producenta): _______________________

Model:	 ________________________

Typ: __________________________

| L.p. | Parametry techniczno-eksploatacyjne samochodu | Parametry Wymagane | Parametry Oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Samochód dostawczy | fabrycznie nowy | Tak / Nie* |
|  | Rok produkcji: | 2017/2018 | Tak / Nie* |
|  | Silnik: | diesel lub benzyna | ……………… proszę podać |
|  | Napęd | przednia lub tylna oś | ……………… proszę podać |
|  | Moc silnika: | min. 95 KM, maks.170 KM | ……………… proszę podać |
|  | Rodzaj nadwozia | furgon wydłużony | Tak / Nie* |
|  | Liczba miejsc siedzących (w tym kierowcy) | 3 miejsca | Tak / Nie * |
|  | Rzędów siedzeń | 1 rząd | Tak / Nie * |
|  | Emisja zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów | spełnia wymogi min. normy EURO 5+ | Tak / Nie* |
|  | Wielkość emisji dwutlenku węgla1) pojazdu dla cyklu łączonego (mieszanego) w g/km | maksymalnie 200g/km | ……………… proszę podać |
|  | Zużycie paliwa dla cyklu łączonego (mieszanego) zmierzona według procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w l/100 km | max.10 ltr/100 km | ……………… proszę podać |
|  | Skrzynia biegów (typ): | manualna | Tak / Nie* |
|  | Liczba biegów: | min 5 do przodu + 1 wsteczny | Tak / Nie* |
|  | Rozstaw osi: | min. 3300 mm do maks. 4000 mm | ……………… proszę podać |
|  | Hamulce dla osi przedniej | tarczowe | Tak / Nie* |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: | do 3500 kg | Tak / Nie* |
|  | Układ kierowniczy | ze wspomaganiem | Tak / Nie* |
|  | Układ przeciwdziałający blokowaniu kół | (np. ABS lub równoważny) | ……………… proszę podać |
|  | System elektronicznego rozdziału siły hamowania | (np. EBD lub równoważny) | ……………… proszę podać |
|  | Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy | (np. ESP lub równoważny) | ……………… proszę podać |
|  | Liczba drzwi: | min. 3 drzwi | ……………… proszę podać |
|  | Drzwi dla pasażerów za kierowcą | nie dotyczy | - |
|  | Pas bezpieczeństwa kierowcy: | 3 punktowy pas bezpieczeństwa, bezwłasnościowy | Tak / Nie* |
|  | Kolumna kierownicy: | regulowana | Tak / Nie* |
|  | Zamek drzwi: | centralny, zdalnie sterowany pilotem | Tak / Nie* |
|  | Poduszki powietrzne: | min. czołowe dla kierowcy i pasażerów obok kierowcy | Tak / Nie* |
|  | Szyby boczne przednie: | sterowane elektronicznie | Tak / Nie* |
|  | Szyby tylne | nie dotyczy | - |
|  | Ogrzewanie kabiny pasażerskiej: | min. manualne | ……………… proszę podać |
|  | Klimatyzacja kabiny pasażerskiej: | min. manualna | ……………… proszę podać |
|  | Instalacja radiowa: | min. 2 głośniki oraz radioodtwarzacz z funkcją kamery cofania | Tak / Nie* |
|  | Kamera cofania | wymagana | Tak / Nie * |
|  | Gniazdo do zasilania urządzeń wyposażenia dodatkowego | 12 V | Tak / Nie* |
|  | Czujnik temperatury zewnętrznej: | wymagany | Tak / Nie* |
|  | Dywaniki dla kierowcy i pasażerów z przodu i z tyłu pojazdu: | gumowe, dedykowane do oferowanego modelu | Tak / Nie* |
|  | Oświetlenie wewnętrzne kabiny pasażerskiej: | lampki w podsufitce | Tak / Nie* |
|  | Oświetlenie wewnętrzne przedziału ładunkowego: | minimum cztero-punktowe, źródło światła LED | Tak / Nie * |
|  | Zabezpieczenie: | autoalarm antywłamaniowy, immobilizer | Tak / Nie* |
|  | Oświetlenie zewnętrzne: | zgodne z przepisami ruchu drogowego | Tak / Nie* |
|  | Światła do jazdy dziennej: | światła LED, jako dodatkowe lub jako fabrycznie montowane w reflektorach przednich | Tak / Nie* |
|  | Sygnalizacja cofania | sygnał dźwiękowy | Tak / Nie* |
|  | Akumulator: | wyprodukowany w 2017 lub 2018 roku, min 165A | Tak / Nie* |
|  | Koła: | 15 lub 16 cali | ……………… proszę podać |
|  | Obręcze kół (felgi): | stalowe | Tak / Nie* |
|  | Kołpaki | 4 szt, kolor szary lub srebrny | Tak / Nie * |
|  | Zawieszenie: | przednie: niezależne z kolumnami McPherson, amortyzatory gazowe. tylne: resory paraboliczne, amortyzatory gazowe | Tak / Nie* |
|  | Zabudowa zabezpieczająca przestrzeni ładunkowej: | ściany boczne zabudowane panelami z tworzywa sztucznego lub sklejki wodoodpornej, podłoga zabudowana sklejką wodoodporną antypoślizgową, nadkola zabudowane tworzywem sztucznym lub sklejką wodoodporną | Tak / Nie* |
|  | Punkty mocowania: | zgodne z normą DIN/ISO, min. 4 uchwyty podłogowe i min. 4 uchwyty ścienne rozmieszczone w odległości 60 cm od siebie | ……………… proszę podać ilość uchwytów ściennych i podłogowych |
|  | Wyposażenie przestrzeni ładunkowej strony lewej: | półka górna przez całą długość o szerokości 30 cm i wysokości od dachu 50 cm, wa uchwyty ścienne do pasów w połowie wysokości półek górnych w odległości 300 cm od siebie | Tak / Nie* |
|  | Wyposażenie przestrzeni ładunkowej strony prawej: | półka górna przez całą długość przestrzeni ładunkowej o szerokości 30 cm i wysokości od dachu 50 cm, dwa uchwyty ścienne do pasów w połowie wysokości półek górnych w odległości 300 cm od siebie | - |
|  | Przegroda pomiędzy przestrzenią pasażerską a ładunkową: | jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą | Tak / Nie * |
|  | Ładowność | min 1100 kg | ……………… proszę podać |
|  | Długość całkowita | max 6000 mm | ……………… proszę podać |
|  | Długość przestrzeni ładunkowej: | min. 3500 max 3600 mm | ……………… proszę podać |
|  | Wysokość przestrzeni ładunkowej: | min. 1800 mm, max. 1900 mm |  |
|  | Szerokość całkowita z lusterkami | Max. 2500 mm | ……………… proszę podać |
|  | Koło zapasowe | pełnowymiarowe, na feldze stalowej, rozmiar zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami, opony fabrycznie nowe z 2017/2018 r. | Tak / Nie* |
|  | Koła zapasowe z oponami zimowymi: | 4 szt., na felgach stalowych, rozmiar opon zgodny z zamontowanymi w pojeździe kołami, opony fabrycznie nowe z 2017 lub 2018 r., parametry opon zgodne z zaleceniami producenta, kołpaki 4 szt zgodne z rozmiarem felgi | Tak / Nie* |
|  | Wyposażenie dodatkowe: | - apteczka z pełnym wyposażeniem, - gaśnica proszkowa 2 kg z świadectwem CNBOP, - trójkąt ostrzegawczy w opakowaniu ochronnym, - zestaw narzędzi: klucz do kół, lewarek (podnośnik do 3,5 ton) | Tak / Nie* |
| Wymagane dokumenty od producenta w języku polskim |
|  | Karta pojazdu | wymagana | Tak / Nie* |
|  | Książka pojazdu w języku polskim | wymagana | Tak / Nie* |
|  | Instrukcja obsługi i konserwacji, książka przeglądów serwisowych, książka gwarancyjna z opisem warunków gwarancji w języku polskim | wymagane | Tak / Nie* |
|  | Europejskie świadectwo homologacji EC, homologacja na zabudowę skrzyni ładunkowej, oświadczenia o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji samochodów | wymagane | Tak / Nie* |
| Warunki dodatkowe |
|  | Gwarancja na perforację nadwozia | min. 6 lat | ……………… proszę podać |
|  | Gwarancja na zabudowę | min. 2 lata | ……………… proszę podać |
|  | Oferowany okres gwarancji nie będzie uzależniony od jakichkolwiek dodatkowych opłat | wymagane | Tak / Nie* |
|  | Pojazd dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym | wymagane | Tak / Nie* |
|  | Serwis gwarancyjny wykonywany przez Autoryzowaną Stację Obsługi (ASO) | zlokalizowana w administracyjnych granicach Miasta Wrocław | Tak / Nie* |
|  | Adres serwisu gwarancyjnego (ASO) | wymagany | ……………… proszę podać |

*)	Niepotrzebne skreślić

)	Wielkość zużycia energii oraz wielkość emisji dwutlenku węgla należy podać zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 96, poz. 559).

Oferent ma obowiązek wypełnić wszystkie pola w kolumnie „Parametry oferowane”. Proponowane przez Oferenta parametry nie mogą być sprzeczne 
w stosunku do wymagań określonych w Tabeli 1 stanowiącej załącznik do zapytania ofertowego.

Data _____________	_______________________________________

(podpis wykonawcy)